Oznaka izvještaja: 19/14

Datum: 18. prosinca 2014.

IZVJEŠTAJ O  UČINJENOM ISPITIVANJU

Ime/Naziv: GRAD ZAGREB, Ured za javnu nabavu

Adresa: Trg Stjepana Radića 1 , 10 000  Zagreb

MB:2576651 ; OIB:61817894937

Broj naloga i datum primitka uzoraka: 1-43/14 ; 04.12.2014.

Broj i vrsta uzorka:  10/ tlo   Analitički brojevi: 1140453 – 1140462

| Broj analize | Vrsta ispitivanja | Prema normi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priprema uzorka za fizikalne i kemijske analize | HRN ISO 11464:2004 |
| 2. | Određivanje suhe tvari i sadržaja vode na osnovi težine - Gravimetrijska metoda | HRN ISO 11465:2004 |
| 3. | Određivanje pH vrijednosti u vodi i 1MKCl | HRN ISO 10390:2004 |
| 4. | Određivanje udjela karbonata - Volumetrijska metoda | HRN ISO 10693:2004 |
| 5. | Određivanje organskog ugljika oksidacijskom digestijom u krom-sumpornoj kiselini – modificirana metoda | HRN ISO 14235:2004 |
| 6. | Određivanje ukupnog dušika prilagođenom Kjeldahl-ovom metodom | HRN ISO 11261:2004 |
| 7. | Određivanje fiziološki aktivnog P2O5 i K2O AL- metodom | AL – metoda po Egner,Riehm,Domingo-u |
| 8. | Određivanje granulometrijskog sastava u mineralnom dijelu tla | HRN ISO 11277:2004 |
| 9. | Ekstrakcija elemenata topljivih u zlatotopci | HRN ISO 11466/04 |
| 10. | Određivanje koncentracije kadmija, kroma, bakra, nikla, olova i cinka u ekstraktima tla optičkom emisijskom spektrometrijom induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES). | HRN ISO 22036/08 |
| Sva ispitivanja su učinjena u dva ponavljanja |

Rezultati se odnose samo na uzorke koji su ispitivani i nalaze se u prilogu.

Izvještaj o učinjenom ispitivanju ne smije se preslikavati, bez pisanog odobrenja laboratorija i mora biti u

cijelosti.

Izvještaj o  učinjenom ispitivanju odobrio:

Voditelj Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije

Prof. dr.sc. Marija Romić

REZULTATI ISPITIVANJA UZORKA TLA

Broj naloga i datum primitka uzorka: 1-43/14, 04.12.2014.

Analitički brojevi: 1140453,1140454

Vrsta uzorka: tlo

Oznaka uzorka: k.o. Žitnjak, k.č. 1791/1 ; Uzorak  1 ( 0 – 30 cm ) i ( 30 – 60 cm )

| Vrsta ispitivanja | Uzorak 1 ( 0 – 30 cm) | Uzorak 1 ( 30 – 60 cm) |
| --- | --- | --- |
| pH u H2O | 7,91 | 7,75 |
| pH u 1M KCl | 7,53 | 7,43 |
| CaCO3 (%) | 8,49 | 7,64 |
| Organski ugljik(%) | 1,54 | 1,83 |
| Ukupni dušik (%) | 0,13 | 0,15 |
| P2O5 (mg/100g tla) | 10,22 | 10,04 |
| K2O (mg/100g tla) | 11,66 | 8,00 |
| Granulometrijski sastav ( % ) | 2 – 0,2 mm | 17 | 2 |
|  | 0,2 – 0,063 mm | 18 | 18 |
|  | 0,063 – 0,02 mm | 26 | 40 |
|  | 0,02 – 0,002 mm | 22 | 24 |
|  | <0,002 mm | 17 | 16 |
| Cd ( mg/kg ) | 0,49 | 0,43 |
| Cr ( mg/kg ) | 49,93 | 51,48 |
| Cu ( mg/kg ) | 39,08 | 35,62 |
| Ni ( mg/kg ) | 28,82 | 27,98 |
| Pb ( mg/kg ) | 33,35 | 30,03 |
| Zn ( mg/kg ) | 87,51 | 92,73 |
| Datum: | 17.12.2014. |
| Analitičari: | Nada Maurović, dipl.ing.kem. Željka Brnadić Cestar, dipl.ing. |
| Voditelj laboratorija: | Prof.dr.sc. Marija Romić |

Voditelj Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije

Prof. dr.sc. Marija Romić

REZULTATI ISPITIVANJA UZORKA TLA

Broj naloga i datum primitka uzorka: 1-43/14, 04.12.2014.

Analitički brojevi: 1140455,1140456

Vrsta uzorka: tlo

Oznaka uzorka: k.o. Žitnjak, k.č. 1791/1 ; Uzorak  2  ( 0 – 30 cm ) i ( 30 – 60 cm )

| Vrsta ispitivanja | Uzorak 2 ( 0 – 30 cm) | Uzorak 2 ( 30 – 60 cm) |
| --- | --- | --- |
| pH u H2O | 7,82 | 7,85 |
| pH u 1M KCl | 7,71 | 7,52 |
| CaCO3 (%) | 12,31 | 8,07 |
| Organski ugljik(%) | 0,96 | 1,21 |
| Ukupni dušik (%) | 0,10 | 0,11 |
| P2O5 (mg/100g tla) | 6,10 | 12,05 |
| K2O (mg/100g tla) | 4,68 | 9,25 |
| Granulometrijski sastav ( % ) | 2 – 0,2 mm | 20 | 16 |
|  | 0,2 – 0,063 mm | 24 | 19 |
|  | 0,063 – 0,02 mm | 27 | 24 |
|  | 0,02 – 0,002 mm | 19 | 26 |
|  | <0,002 mm | 10 | 15 |
| Cd ( mg/kg ) | 0,31 | 0,31 |
| Cr ( mg/kg ) | 32,23 | 50,56 |
| Cu ( mg/kg ) | 23,52 | 48,24 |
| Ni ( mg/kg ) | 19,85 | 31,07 |
| Pb ( mg/kg ) | 21,26 | 31,10 |
| Zn ( mg/kg ) | 65,26 | 152,60 |
| Datum: | 17.12.2014. |
| Analitičari: | Nada Maurović, dipl.ing.kem. Željka Brnadić Cestar, dipl.ing. |
| Voditelj laboratorija: | Prof.dr.sc. Marija Romić |

Voditelj Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije

Prof. dr.sc. Marija Romić

REZULTATI ISPITIVANJA UZORKA TLA

Broj naloga i datum primitka uzorka: 1-43/14, 04.12.2014.

Analitički brojevi: 1140457,1140458

Vrsta uzorka: tlo

Oznaka uzorka: k.o. Žitnjak, k.č. 1791/1 ; Uzorak  3  ( 0 – 30 cm ) i ( 30 – 60 cm )

| Vrsta ispitivanja | Uzorak 3 ( 0 – 30 cm) | Uzorak 3 ( 30 – 60 cm) |
| --- | --- | --- |
| pH u H2O | 7,88 | 7,79 |
| pH u 1M KCl | 7,67 | 7,57 |
| CaCO3 (%) | 9,34 | 7,22 |
| Organski ugljik (%) | 0,91 | 1,27 |
| Ukupni dušik (%) | 0,10 | 0,13 |
| P2O5 (mg/100g tla) | 7,24 | 19,02 |
| K2O (mg/100g tla) | 10,35 | 14,19 |
| Granulometrijski sastav ( % ) | 2 – 0,2 mm | 18 | 21 |
|  | 0,2 – 0,063 mm | 19 | 16 |
|  | 0,063 – 0,02 mm | 26 | 26 |
|  | 0,02 – 0,002 mm | 22 | 23 |
|  | <0,002 mm | 15 | 14 |
| Cd ( mg/kg ) | 0,23 | 0,20 |
| Cr ( mg/kg ) | 40,76 | 50,49 |
| Cu ( mg/kg ) | 21,88 | 29,50 |
| Ni ( mg/kg ) | 24,82 | 27,81 |
| Pb ( mg/kg ) | 15,13 | 22,06 |
| Zn ( mg/kg ) | 53,75 | 60,36 |
| Datum: | 17.12.2014. |
| Analitičari: | Nada Maurović, dipl.ing.kem. Željka Brnadić Cestar, dipl.ing. |
| Voditelj laboratorija: | Prof.dr.sc. Marija Romić |

Voditelj Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije

Prof. dr.sc. Marija Romić

REZULTATI ISPITIVANJA UZORKA TLA

Broj naloga i datum primitka uzorka: 1-43/14, 04.12.2014.

Analitički brojevi: 1140459,1140460

Vrsta uzorka: tlo

Oznaka uzorka: k.o. Žitnjak, k.č. 1791/1 ; Uzorak  4  ( 0 – 30 cm ) i ( 30 – 60 cm )

| Vrsta ispitivanja | Uzorak 4 ( 0 – 30 cm) | Uzorak 4 ( 30 – 60 cm) |
| --- | --- | --- |
| pH u H2O | 7,81 | 7,85 |
| pH u 1M KCl | 7,70 | 7,75 |
| CaCO3 (%) | 10,62 | 17,41 |
| Organski ugljik(%) | 1,37 | 1,52 |
| Ukupni dušik (%) | 0,12 | 0,13 |
| P2O5 (mg/100g tla) | 9,99 | 8,43 |
| K2O (mg/100g tla) | 10,73 | 11,37 |
| Granulometrijski sastav ( % ) | 2 – 0,2 mm | 17 | 18 |
|  | 0,2 – 0,063 mm | 23 | 24 |
|  | 0,063 – 0,02 mm | 22 | 23 |
|  | 0,02 – 0,002 mm | 23 | 23 |
|  | <0,002 mm | 15 | 12 |
| Cd ( mg/kg ) | 0,29 | 0,28 |
| Cr ( mg/kg ) | 33,04 | 30,60 |
| Cu ( mg/kg ) | 25,45 | 32,80 |
| Ni ( mg/kg ) | 22,21 | 17,93 |
| Pb ( mg/kg ) | 29,25 | 37,40 |
| Zn ( mg/kg ) | 68,07 | 68,51 |
| Datum: | 17.12.2014. |
| Analitičari: | Nada Maurović, dipl.ing.kem. Željka Brnadić Cestar, dipl.ing. |
| Voditelj laboratorija: | Prof.dr.sc. Marija Romić |

Voditelj Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije

Prof. dr.sc. Marija Romić

REZULTATI ISPITIVANJA UZORKA TLA

Broj naloga i datum primitka uzorka: 1-43/14, 04.12.2014.

Analitički brojevi: 1140461,1140462

Vrsta uzorka: tlo

Oznaka uzorka: k.o. Žitnjak, k.č. 1791/1 ; Uzorak  5  ( 0 – 30 cm ) i ( 30 – 60 cm )

| Vrsta ispitivanja | Uzorak 5 ( 0 – 30 cm) | Uzorak 5 ( 30 – 60 cm) |
| --- | --- | --- |
| pH u H2O | 7,77 | 7,74 |
| pH u 1M KCl | 7,48 | 7,54 |
| CaCO3 (%) | 5,94 | 8,49 |
| Organski ugljik(%) | 2,10 | 1,32 |
| Ukupni dušik (%) | 0,22 | 0,14 |
| P2O5 (mg/100g tla) | 10,22 | 37,99 |
| K2O (mg/100g tla) | 16,61 | 15,57 |
| Granulometrijski sastav ( % ) | 2 – 0,2 mm | 9 | 21 |
|  | 0,2 – 0,063 mm | 12 | 14 |
|  | 0,063 – 0,02 mm | 22 | 23 |
|  | 0,02 – 0,002 mm | 33 | 25 |
|  | <0,002 mm | 24 | 17 |
| Cd ( mg/kg ) | 0,20 | 0,22 |
| Cr ( mg/kg ) | 45,55 | 50,72 |
| Cu ( mg/kg ) | 23,87 | 34,30 |
| Ni ( mg/kg ) | 29,77 | 26,41 |
| Pb ( mg/kg ) | 17,57 | 24,98 |
| Zn ( mg/kg ) | 61,65 | 65,24 |
| Datum: | 17.12.2014. |
| Analitičari: | Nada Maurović, dipl.ing.kem. Željka Brnadić Cestar, dipl.ing. |
| Voditelj laboratorija: | Prof.dr.sc. Marija Romić |

Voditelj Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije

Prof. dr.sc. Marija Romić

Učinjen je obilazak terena i uzorkovanje te ispitivanje deset (10) kompozitnih uzoraka tla za k.č. 1791/1 k.o. Žitnjak, u površini od oko 50000 m2. Lokacije uzorkovanja prikazane su na slici 1.

Slika 1. Ortofoto karta, granica vrta i lokacije uzorkovanja

Uzorak 1 (0-30 i 30-60 cm)

- lokacija 1 (X-5579233 Y-5072227; slika 1)

- neuređeni dio vrta

- radovi ravnanja površine u tijeku

- mjestimično voda na površini

- skeletno (ostaci šute, kablova i dr.)

- uzorak uzet iz površinskog i podpovršinskog sloja tla

Slika 2. Fotografije s lokacije uzorkovanja br. 1

Tlo je u oba sloja slabo karbonatno, a reakcija tla slabo alkalna. Površinski sloj tla izgrađen je od ilovastih, a podpovršinski od praškasto ilovastih materijala. Udio organskog ugljika u tlu je nizak, a opskrbljenost dušikom dobra. Opskrbljenost fiziološki aktivnim fosforom i kalijem je srednja, u podpovršinskom sloju slaba.

Ispitivanja uzoraka tla pokazala su da koncentracija niti jednog od analiziranih elemenata propisanih Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja  (Narodne novine, 9, 2014) ne prelazi najvišu dopuštenu koncentraciju (izraženo u mg/kg suhe tvari) te nije utvrđeno onečišćenje ispitivanim elementima koje bi moglo prouzročiti štete po okoliš i/ili zdravlje ljudi.

Uzorak 2 (0-30 i 30-60 cm)

- lokacija 2  (X-5579344 Y-5072214; slika 1)

- neuređeni dio vrta

- radovi ravnanja površine u tijeku

- mjestimično voda na površini

- skeletno (ostaci šute, kablova i dr.)

- uzorak uzet iz površinskog i podpovršinskog sloja tla

Slika 3. Fotografije s lokacije uzorkovanja br. 2

Tlo je u površinskom sloju srednje, a u podpovršinskom sloju slabo karbonatno. Reakcija tla je slabo alkalna. Površinski sloj tla izgrađen je od ilovastih, a podpovršinski od praškasto ilovastih materijala. Udio organskog ugljika u površinskom sloju je jako nizak, a u podpovršinskom nizak. Opskrbljenost dušikom je dobra, dok je tlo u površinskom sloju slabo, a u podpovršinskom srednje opskrbljeno fiziološki aktivnim fosforom i kalijem.

Očigledno je da se u ovom dijelu površine radi o slojevima različitog zemljišnog materijala, koji su i teksturno i kemijski različiti. Ipak, koncentracije ispitivanih elemenata u površinskom sloju tla (0-30 cm) ne prelaze najvišu dopuštenu koncentraciju (izraženo u mg/kg suhe tvari) te nije utvrđeno onečišćenje ispitivanim elementima koje bi moglo prouzročiti štete po okoliš i/ili zdravlje ljudi. U podpovršinskom (30-60 cm) sloju utvrđena je koncentracija Zn koja odgovara Pravilnikom dopuštenu koncentraciju u praškasto ilovastom tlu (Narodne novine, 9, 2014) od 150 mg/kg, ali treba naglasiti da se radi o graničnoj koncentraciji u sloju koji je značajno dublji od rizosfere povrtlarskih kultura koje se planiraju uzgajati.

Uzorak 3 (0-30 i 30-60 cm)

- lokacija 3  (X-5579344 Y-5072214; slika 1)

- uređeni dio vrta

- mjestimično voda na površini

- skeletno na površini i površinskom sloju (ostaci šute)

- podpovršinski sloj nabijen te teško dostupan

- uzorak uzet iz površinskog i podpovršinskog sloja tla

Slika 4. Fotografije s lokacije uzorkovanja br. 3

Tlo je slabo karbonatno, a reakcija tla slabo alkalna. Izgrađeno je od ilovastih materijala. Udio organskog ugljika u površinskom sloju tla je jako nizak, a u podpovršinskom nizak. Opskrbljenost dušikom je dobra, dok je tlo u površinskom sloju vrlo slabo, a u podpovršinskom sloju dobro opskrbljeno fiziološki aktivnim fosforom i kalijem.

Ispitivanja uzoraka tla pokazala su da koncentracija niti jednog od analiziranih elemenata propisanih Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja  (Narodne novine, 9, 2014) ne prelazi najvišu dopuštenu koncentraciju (izraženo u mg/kg suhe tvari) te nije utvrđeno onečišćenje ispitivanim elementima koje bi moglo prouzročiti štete po okoliš i/ili zdravlje ljudi.

Uzorak 4 (0-30 i 30-60 cm)

- lokacija 4 (X-5579352 Y-5072038; slika 1)

- uređeni dio vrta

- mjestimično voda na površini

- skeletno na površini i površinskom sloju (ostaci šute)

- podpovršinski sloj nabijen te teško dostupan

- uzorak uzet iz površinskog i podpovršinskog sloja tla

Slika 5. Fotografije s lokacije uzorkovanja br. 4

Tlo je srednje karbonatno, a reakcija tla slabo alkalna. Izgrađeno je od ilovastih materijala. Udio organskog ugljika u tlu je nizak, a opskrbljenost dušikom dobra. Opskrbljenost fiziološki aktivnim fosforom je slaba, a fiziološki aktivnim kalijem srednja.

Ispitivanja uzoraka tla pokazala su da koncentracija niti jednog od analiziranih elemenata propisanih Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja  (Narodne novine, 9, 2014) ne prelazi najvišu dopuštenu koncentraciju (izraženo u mg/kg suhe tvari) te nije utvrđeno onečišćenje ispitivanim elementima koje bi moglo prouzročiti štete po okoliš i/ili zdravlje ljudi.

Uzorak 5 (0-30 i 30-60 cm)

- lokacija 5 (X-5579122 Y-5072134; slika 1)

- stariji dio uređenog vrta – fizički odvojen od novog dijela vrta

- uređene parcele pod poljoprivrednom proizvodnjom (povrće)

- nema zaostale vode na površini

- uzorak uzet iz površinskog i podpovršinskog sloja tla

Tlo je slabo karbonatno, a reakcija tla slabo alkalna. Površinski sloj tla izgrađen je od praškasto ilovastih, a podpovršinski od ilovastih materijala. Udio organskog ugljika u površinskom sloju je srednje visok, a u podpovršinskom sloju nizak. Površinski sloj tla bogat je, a podpovršinski dobro opskrbljen dušikom. Tlo je u površinskom sloju srednje, a u podpovršinskom sloju vrlo bogato opskrbljeno fiziološki aktivnim fosforom, dok je opskrbljenost fiziološki aktivnim kalijem dobra u oba sloja.

Ispitivanja uzoraka tla pokazala su da koncentracija niti jednog od analiziranih elemenata propisanih Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja  (Narodne novine, 9, 2014) ne prelazi najvišu dopuštenu koncentraciju (izraženo u mg/kg suhe tvari) te nije utvrđeno onečišćenje ispitivanim elementima koje bi moglo prouzročiti štete po okoliš i/ili zdravlje ljudi.

Zaključak:

Općenito se radi o lokaciji na kojoj je potrebno poduzeti dodatne mjere uređenja zemljišta kako zbog rješavanja problema stagniranja suvišne površinske vode tako i zbog poravke plodnosti tla. U tu svrhu preporučamo provesti dodatna terenska ispitivanja s prijedlogom mjera uređenja zemljišta i preporukom uzgojnih mjera i agrotehnike koju bi korisnici parcela trebali provoditi.

Nije utvrđeno onečišćenje tala ispitivanim potencijalno toksičnim elementima koje bi moglo prouzročiti štete po okoliš i/ili zdravlje ljudi, ali svakako treba utvrditi uzrok i prostornu distribuciju onečišćenosti tla cinkom prema indikaciji na dijelu parcele koju pokriva prosječni uzorak 2.

Voditelj Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije

Prof. dr.sc. Marija Romić