## Slide 1: Infrastruktura prostornih podataka u upravljanju poplavnom krizom
Vojkan Gavrilović
vojkan.gavrilovic@gdi.net
GSM +385 91 3667-122

## Slide 2: Uvod
Značaj prostornih podataka u slučajevima prirodnih nepogoda
    poplave u svibnju 2014. Hrvatska, BiH, Srbija
  dostupnost – može ih se koristiti odmah
  kvaliteta odgovara potrebama

## Slide 3: Definicija infrastrukture
Podrazumijeva se dostupnost usluge
  požarni hidranti - raspoloživi, voda odmah poteče kad otvorimo ventil
  telefon - bez odlaganja ostvarujemo poziv ili koristimo druge usluge
Infrastruktura prostornih podataka (IPP):
  osigurati trenutnu dostupnost prostornih izvora (skupova podataka i usluga) kad je potrebno,
  pomoću standardnih pomagala
  dogovorena ili propisana razinu kvalitete

## Slide 4: Faze djelovanja u poplavnim krizama
pripravnost
obrana od poplave
neposredni odgovor
naknadna analiza i odgovor

## Slide 5: Faze djelovanja u poplavnim krizama
pripravnost
  scenariji događaja i procjene ugroženog područja i ljudi po sektorima
obrana od poplave
  planovi obrane
  podaci o hidrografiji i trenutnim padalinama i vodostajima - za modeliranje vodnog vala kod neposredne opasnosti
    prekogranični podaci
neposredni odgovor
  kartiranje obuhvata događaja te distribucija stanovništva koje treba evakuirati
naknadna analiza i odgovor
  procjena štete - mjere ublažavanja posljedica
  pomoć iz odgovarajućih fondova

## Slide 6: 1. Pripravnost za slučaj nesreće
GIS tehnologija - simulacije izlijevanja vodotoka
  bilo koja lokacija pucanja nasipa
  scenariji za veći broj lokacija i protoka
  očekivani obuhvati poplave i brzina podizanja razine vode
digitalni model reljefa (DMR)
  ravničarski dio Hrvatske - viši zahtjevi
  katalogizirani, dostupni, ažurni i točni metapodaci

## Slide 7: DMR iz LiDAR-skog snimanja
DMR često pomoću LiDAR tehnologije
  mnoge države ciklički snimaju teritorij
U Hrvatskoj nekoliko projekata korištenjem LiDAR-a
Probno snimanje dijelova otoka Krka 2010. GDi GISDATA
Grad Dubrovnik 2011.g. za izradu 3D modela zgrada
DMR za NP Plitvička jezera rezolucije 0,5 m
  10 točaka na m2
  digitalni model površina (DMP)

## Slide 8: DMR i DMP za NP Plitvička jezera

## Slide 9: DMR iz LiDAR-skog snimanja
Madžarska - DMR za područje rijeke Mure
  sudjelovanje Hrvatskih voda
  5-6 točaka po m2, klasifikacija u 7 razreda
  DMR i DMP kao skupovi podataka u GRID formatu s rezolucijom od 0,5 m

## Slide 10: GDi Geodemografski raster
„Demografski Grid” - pravilni raster točaka kao model prostorne distribucije stanovništva, odn. kućanstava
Dodjeljivanje broja stanovnika pojedinoj točki rastera
  nije jednostavna podjela popisanih stanovnika na sve točke rastera unutar jedne prostorne jedinica
  uzima se u obzir izgrađenost prostora i vrsta korištenja
  stanovništvo se u modelu raspodjeljuje na području gdje stvarno živi

## Slide 11: Preklop poplavljenog područja preko geo-demografskog modela

## Slide 12: GDi Geodemografski raster
Ulazni podaci: popis stanovništva i karta uporabe površina
Područja visokih gustih zgrada – razmjerno veći broj stanovnika
Zelene ili industrijske površine – razmjerno manji broj
Neizgrađeno područje – nema točaka
Testiranja: ovaj model je vjerodostojan i vrlo koristan u geodemografskim analizama, a odstupanja su mala
Najviše se koristi za poslovne primjene,
Podoban za upravljanje hitnim situacijama većeg razmjera

## Slide 13: 2. Obrana od poplave
Proglašenje redovitih ili izvanrednih mjera obrane
  porast vodostaja na branjenom području i očekivanog dolaska visokog vodenog vala iz područja uzvodno i u porječju
Planovi obrane od poplave izrađuju se unaprijed
Izrađuju se karte poplavnih rizika i opasnosti
  a priori procjena šteta od poplave
ArcHydro - skup GIS alata za razne hidrološke analize
  Radi na ArcGIS platformi
  Koriste ga stručnjaci u Hrvatskoj

## Slide 14: Prekogranični aspekt
Hidrološko modeliranje vodnog vala iziskuje podatke mreže vodotoka i modela reljefa te aktualne podatke o vodostajima i padalinama
Visoki vodeni val često dolazi iz porječja u susjednim državama (poplave u svibnju 2014.)
Treba razmjenjivati podatke i to tako da se odmah mogu upotrijebiti.
Standardizacija i uspostava odgovarajućih mrežnih usluga
Određeni institucijski i pravni okvir

## Slide 15: Prekogranični aspekt
Inicijative
  Komisija za porječje rijeke Save
  Inicijativa za pripravnost i prevenciju za katastrofe u Jugoistočnoj Europi
  Hidrometeorološke agencije
  e-SEE
Regionalna infrastruktura prostornih podataka za poplave i druge katastrofe (?)
Međunarodno povezivanje na višoj razini
  preporuka o regionalnoj suradnji projekta INSPIRATION

## Slide 16: 3. Neposredni odgovor na krizu
kriza prerasta u elementarnu nepogodu ili katastrofu
neposredni odgovor na krizu
informacije o
  obuhvaćenom području,
  ugroženim ljudskim životima i zdravlju,
  drugim opasnostima - ugrožena imovina, životinje, usjevi, prometnice i druga infrastruktura, itd.

## Slide 17: 3. Neposredni odgovor na krizu
brzo snimanje obuhvaćenog područja satelitskim ili zrakoplovnim senzorima - kartiranje poplavljenog područja
preklapanje područja obuhvata poplave s digitalnim ortofotom (DOF), adresnim modelom i geodemografskim modelom
  procjena koliko je ljudi zahvaćeno i
  gdje se nalaze njihove kuće koje spasioci mogu pronaći npr. pomoću GPS-a

## Slide 18: Satelitska snimka Landsat i derivirani podaci za šire područje

## Slide 19: Poplava u Istočnoj Slavoniji (i u BiH i Srbiji)
Dva izvora prostornih podataka - odmah na raspolaganju
Landsat scena od 22. svibnja koja pokriva Istočnu Hrvatsku i veći dio BiH u vidljivom i infracrvenom dijelu spektra
stranica poplave.gdi.net
Esri: obrada; ekstrakcija poligona obuhvata poplavljenih područja
na raspolaganju kao mrežna usluga koju su prenijele odgovarajuće aplikacije iz Esri i GDi oblaka
određeno manje područje - satelitska snimka RapidEye 1 rezolucije 5 m od 19. svibnja

## Slide 20: Poplava u Istočnoj Slavoniji (i u BiH i Srbiji)

## Slide 21: Poplava u Istočnoj Slavoniji (i u BiH i Srbiji)
Dva izvora prostornih podataka - odmah na raspolaganju
Drugi izvor: rasterske karte i vektorski podaci
Copernicus - služba Europske Unije (EU) za upravljanje kriznim situacijama
Kartiranje obuhvata poplavljenog područja na temelju satelitske snimke COSMO-SkyMed rezolucije 5 m snimljene 19. svibnja

## Slide 22: Poplava u Istočnoj Slavoniji (i u BiH i Srbiji)
Procjena ugroženosti na širem području
  od velike je važnosti podatak o prostornoj rasprostranjenosti stanovništva
  ortofoto karta koja ilustrira razmjer poplave
  geodemografski model poput GDi Geodemografskog
  učinkovito planiranje resursa za rani odgovor na krizu
  razmjerno točno procijeniti broj ugroženih stanovnika

## Slide 23: Poplava u Istočnoj Slavoniji (i u BiH i Srbiji)
Na pregledniku Geoportala DGU 4. srpnja – DOF 1:5000 za poplavljeno područje Istočne Slavonije
  snimanje 19. svibnja u vidljivom i infracrvenom dijelu spektra
  slojevi zgrada iz DKP te kućnih brojeva iz RPJ
  daju spasiocima detaljnu sliku objekata za koje je potrebno osigurati spašavanje, odnosno evakuaciju ljudi

## Slide 24: Poplava u Istočnoj Slavoniji (i u BiH i Srbiji)
Za buduće događaje treba spomenute i slične resurse podići na razinu infrastrukture prostornih podataka (IPP)
  na raspolaganju neprekidno ( prigodno prikupljeni podaci u što kraćem vremenu nakon događaja)
  objavljeni kao mrežne usluge
  regulirani zakonima RH/EU, ili ugovorima
  katalog resursa s metapodacima na internetu, na poznatom i dostupnom mjestu kako bi spasioci bi trošili manje vremena na istraživanje i prikupljanje podataka

## Slide 25: 4. Post festum analiza i dugoročni odgovor
Ova faza započinje vrlo brzo nakon kulminacije događaja
Cilj:
  Zbrinuti evakuirano stanovništvo, njihovu spašenu imovinu,
  Popisati štete
  Uputiti pravovremeni zahtjev za pomoć EU - podaci o štetama na infrastrukturi
Preklapanje kartiranog područja obuhvata (npr. iz satelitskih snimki) s drugim podacima - vrijedna statistika za cjelokupno pogođeno područje
NIPP - potrebni podaci o prometnicama, infrastrukturi, stanovništvu, pokrovu zemljišta, poljoprivredi itd., kao i ortofoto karte

## Slide 26: Post festum analiza i dugoročni odgovor
Kao i kod drugih infrastruktura (vodovoda, elektrodistribucije ili mobilnih komunikacija), usluge u NIPP-u moraju biti raspoložive odmah i stalno, na određenoj razini kakvoće i sukladne standardima, te pravno osigurane
Neke od usluga već zadovoljavaju većinu zahtjeva, primjerice
  WMS s podacima o pokrovu zemljišta AZO,
  WMS - DOF, TK25 i HOK DGU
  WMS i WFS sa zaštićenim područjima DZZP-a

## Slide 27: Informiranje javnosti
Važan aspekt
Šira javnost i zainteresirane skupine
Informacije o mjestu i razmjerima događaja
  predodžba gdje su naselja iz medijskih izvješća
  povezivanje slika iz poplavljenih područja s mjestima i njihovim geografskim položajem
  skupina osoba povećanog interesa

## Slide 28: Informiranje javnosti
Karte koje povezuju imena i slike s prostorom, ažurne
doprinos povećanoj javnoj svijesti o događajima i potrebama pogođenih.
„Karte koje pričaju priču“ (story telling maps) - razumijevanje cjelokupne slike razmjera događaja

## Slide 29: Karta - priča

## Slide 30: Karta obuhvata poplave na širem području

## Slide 31: Nepovezani rad na terenu
terenski timovi za zaštitu i spašavanje - internet nije dostupan
izrada offline kopija podataka
usluge preuzimanja
Izazov: potreba uređivanja prostornih podataka u nepovezanom (offline) načinu rada
Rješenje: dio podataka pohraniti u uređaj i koristiti dok veza ne postoji, pa se promjene sinkroniziraju s bazom kad se uređaj poveže s bazom

## Slide 32: Nepovezani rad na terenu
Primjer takvog rješenja: Collector for ArcGIS.
  iOS i Android uređaji za terensko prikupljanje i ažuriranje podataka
  u povezanom ili nepovezanom načinu
  kreiranje nepovezane kopije podataka, prikupljanje podataka na terenu i sinkronizaciju kad se uređaj ponovno spoji

## Slide 33: Zaključak
GIS tehnologija se koristi u hitnim situacijama
u izradi planova obrane od poplave i karata opasnosti i rizika
u hidrološkim analizama i analizama terena
u prikazivanju raznorodnih podataka na kartama i donošenju odluka
otvoreno pitanje:
raspoloživost potrebnih podataka
razmjena podataka među nadležnim službama, pa i među susjednim državama

## Slide 34: Zaključak
IPP predstavlja rješenje
Izgraditi bilo koju infrastrukturu zahtijeva pomno planiranje i godine rada; tako je i s IPP-om
Potrebno je
  podići svijest
  poboljšati komunikaciju i suradnju na političkoj razini
  poboljšati edukaciju
  primijeniti kvalitetna tehnička rješenja

## Slide 35: Za razmišljanje
GIS i NIPP usluge u oblaku
Prikupljanje podataka korištenjem sportskih i bespilotnih letjelica

## Slide 37
Hvala na pozornosti
Vojkan Gavrilović
vojkan.gavrilovic@gdi.net