|  | REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB URED ZA JAVNU NABAVU U Zagrebu, 29.prosinca 2017. |
| --- | --- |
| Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, a nastavno na Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave Turistički autobusi, evidencijski broj: 2017-2851 objavljuje |
| Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi |
| R.br. | Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata | Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima |
| 1. | DOKUMENTACIJA O NABAVI U točki 6. procijenjena vrijednost nabave Naručitelj je procijenio vrijednost nabave po grupama. Molimo Naručitelja da korigira procijenjene vrijednosti nabave kako slijedi: GRUPA 1. sa 600.000 kn na 720.000 kn i GRUPA 3. sa 6.000.000,00 kn na 9.000.000,00 kn. Ujedno molimo Naručitelja za pojašnjenje dali navedene procijenjene vrijednosti određuju maksimalnu vrijednost koji je Naručitelj spreman prihvatiti ili postoji i mogućnost da se prihvati i ponuda sa cijenom većom od procijenjene vrijednosti nabave ? | Prijedlog se ne prihvaća. Naručitelj je proveo propisane postupke odobrenja pokretanja tražene investicije u planiranom iznosu te ga nije moguće povećavati. |
| 2. | U točki 12. rok izvršenja predmeta nabave Naručitelj je propisao obvezu isporuke jednokratno u roku od 120 dana od dana potpisa ugovora. S obzirom na specifičnost autobusa traženih u Grupi 3. (panoramski klasični autobus) molimo Naručitelja da za tu grupu promijeni maksimalni rok isporuke na :"jednokratno u roku od 180 dana od dana obostranog potpisa ugovora a minimalno na 120 dana od dana obostranog potpisa ugovora. | Prijedlog se djelomično prihvaća. |
| 3. | TEHNIČKE ODREDNICE GRUPA 1 (MINI TURISTIČKI AUTOBUS): U točki 3.6. tehničkih odrednica Naručitelj traži kapacitet prtljažnog prostora min. 9m3. S obzirom da je ovo zahtjev za turističke autobuse standardne dužine 12m ili više molimo Naručitelja da korigira ovaj zahtjev na način da kapacitet prtljažnog prostora iznosi min. 1,5m3 što je standard za izvedbu minibusa/midibusa. | Prijedlog se prihvaća. |
| 4. | U točki 6.10 tehničkih odrednica Naručitelj traži mogućnost podizanja vozila preko sklopke u vozačkoj kabini. S obzirom da je ovo izvedba uobičajena za standardne turističke autobuse sa kompletnim zračnim ovjesom i elektronski reguliranim zračnim ovjesom (ECAS) koji nije moguće ugraditi u minibus/midibus molimo Naručitelja da izbaci ovaj zahtjev. | Prijedlog se prihvaća. |
| 5. | U točki 6.11 tehničkih odrednica Naručitelj traži tvornički ovjes s elektronskom regulacijom. S obzirom da je ovo izvedba uobičajena za standardne turističke autobuse sa kompletnim zračnim ovjesom i elektronski reguliranim zračnim ovjesom (ECAS) koji nije moguće ugraditi u minibus/midibus molimo Naručitelja da korigira ovaj zahtjev na način da se traži zračni ovjes na stražnjoj osovini koje ne mora biti nužno ugrađen tvornički što predstavlja standard za minibus/midibus. | Prijedlog se prihvaća. |
| 6. | U točki 6.14. tehničkih odrednica Naručitelj traži čelične felge dimenzija 22,5x8,25 ili slično. S obzirom da su ove dimenzije felgi uobičajene za autobuse najveće dopuštene nosivosti 19.500kg molimo Naručitelja da izbaci ovaj zahtjev. | Prijedlog se prihvaća. |
| 7. | U točki 6.15 tehničkih odrednica Naručitelj traži poklopce kotača u boji vozila. Molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu poklopaca kotača u INOX izvedbi. | Prijedlog se prihvaća. |
| 8. | U točki 6.16. tehničkih odrednica Naručitelj traži gume dimenzija 195/75 R22,5 ili slično. S obzirom da su ove dimenzije guma uobičajene za izvedbe autobusa najveće dopuštene nosivosti 19.500kg molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu guma u dimenziji 195/75 R16 ili 235/75 R17,5. | Prijedlog se prihvaća. |
| 9. | U točki 6.19. tehničkih odrednica Naručitelj traži izvedbu elektropneumatskih vrata s lijeve strane. S obzirom da se s lijeve strane nalazi vozač molimo Naručitelja da prihvati izvedbu elektropneumatskih vrata s desne strane autobusa (gledajući u smjeru vožnje) i da prihvati i izvedbu sa jednim ili dvojim vratima. | Prijedlog se prihvaća. |
| 10. | U točki 6.20 tehničkih odrednica Naručitelj traži izvedbu originalnih dvostrukih stražnjih vrata. Molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu stražnje strane sa poklopcem na otvaranje prema gore i ostakljenjem iznad poklopca na otvaranje. | Prijedlog se prihvaća. |
| 11. | U točki 6.21 tehničkih odrednica Naručitelj traži vozačko sjedalo ISRI 6860/875 NTS ili jednakovrijedno sa zračnim ovjesom, grijanjem, klimatizacijom i preklopnim naslonima za ruke s lijeve i desne strane. S obzirom da je ovo uobičajena izvedba za standardne turističke autobuse većeg kapaciteta molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu vozačkog sjedala bez zračnog ovjesa, grijanja, klimatizacije i naslonima za ruke s lijeve i desne strane tj. da prihvati izvedbu prema standardu proizvođača. | Prijedlog se prihvaća. |
| 12. | U točki 6.22 Naručitelj traži zračni jastuk za vozača. S obzirom na konstrukcijske karakteristike minibusa/midibusa gdje zračni jastuk ne služi svojoj osnovnoj funkciji zbog položaja volana u odnosu na vozača molimo naručitelja da prihvati i izvedbu autobusa bez zračnoj jastuka za suvozača. | Prijedlog se prihvaća. |
| 13. | U točki 6.27 tehničkih odrednica Naručitelj traži centralno zaključavanje. Molimo Naručitelja za pojašnjenje što se podrazumijeva pod ovom točkom. | Stavka se briše iz tehničke specifikacije. |
| 14. | U točki 6.32 tehničkih odrednica Naručitelj traži osvjetljenje putničkog prostora i prostora vozača u LED izvedbi. Molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu sa halogenim osvjetljenjem tj. izvedbu prema standardu proizvođača. | Prijedlog se prihvaća. |
| 15. | U točki 3.1. tehničkih odrednica Naručitelj traži izvedbu autobusa dužine max. 7400mm. Molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu autobusa dužine max. 7750 mm. | Prijedlog se prihvaća. |
| 16. | U točki 3.2. tehničkih odrednica Naručitelj traži najveću dopuštenu nosivost max. 5500 kg. Molimo naručitelja da prihvati i izvedbu autobusa najveće dopuštene nosivosti 10000kg. | Prijedlog se prihvaća. |
| 17. | U točki 3.3. tehničkih odrednica Naručitelj traži visinu autobusa max. 2600 mm. Molimo naručitelja da prihvati i izvedbu autobusa visine max. 3300mm. | Prijedlog se prihvaća. |
| 18. | TEHNIČKE ODREDNICE GRUPA 3. (PANORAMSKI KLASIČNI AUTOBUSI): U točki 2.4. tehničkih odrednica Naručitelj traži snagu motora min. 400 KS. Molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu motora min. 360KS koji u potpunosti udovoljava svim ostalim karakteristikama vezanim uz motor iz tehničkih odrednica. | Prijedlog se prihvaća. |
| 19. | U točki 3.1. tehničkih odrednica Naručitelj traži ukupnu dužinu vozila 12000-12200 mm. Molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu autobusa dužina 12250mm. | Prijedlog se prihvaća. |
| 20. | U točki 3.4 naručitelj traži maksimalnu visinu vozila 3500 mm. Molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu autobusa sa visinom max. 3700mm. | Prijedlog se prihvaća. |
| 21. | U točki 3.7. tehničkih odrednica Naručitelj traži kapacitet prtljažnog prostora min. 7.0m3. S obzirom na specifičnu izvedbu autobusa i namjenu za panoramski razgled Grada gdje nije uobičajena izvedba sa prtljažnim prostorom molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu bez prtljažnog prostora kod ovog tipa autobusa. | Prijedlog se prihvaća. |
| 22. | U točki 6.19 tehničkih odrednica Naručitelj traži ugradnju toniranog i grijanog vjetrobranskog stakla. S obzirom na izvedbu autobusa bez krova molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu autobusa bez toniranog vjetrobranskog stakla i bez grijanja vjetrobranskog stakla nego sa adekvatnim sustavom domagljivanja putem puhalica (sapnica za zrak) koje su usmjerene prema vjetrobranskom staklu. | Prijedlog se djelomično prihvaća. Autobus nije bez krova. |
| 23. | U točki 6.20 tehničkih odrednica Naručitelj traži ugradnju rolo zavjese na vjetrobranskom staklu. S o obzirom na izvedbu autobusa bez krova i s time povezanim konstrukcijskim poteškoćama za ugradnju rolo zavjese molimo naručitelja da prihvati i izvedbu autobusa bez rolo zavjese na vjetrobranskom staklu. | Prijedlog se djelomično prihvaća. Autobus nije bez krova. |
| 24. | U točki 6.22. Naručitelj traži izvedbu sa dvoja vrata - prednja vrata ispred prednje osovine i stražnja vrata iza stražnje osovine. Molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu autobusa sa prednjim vratima ispred prednje osovine i stražnjim vratima ispred stražnje osovine. Navedena izvedba ne umanjuje mogućnost korištenja autobusa te fluktuaciju putnika na ulasku ili izlasku iz autobusa. | Prijedlog se prihvaća. |
| 25. | U točki 6.26. Naručitelj traži ugradnju predgrijača rashladne tekućine snage grijanja min. 35kW. S obzirom na namjenu autobusa te činjenicu da će predmetni autobus prometovati uglavnom u klimatskim uvjetima koji ne zahtijevaju korištenje predgrijača rashladne tekućine molimo Naručitelja da prihvati i izvedbu autobusa bez predgrijača rashladne tekućine. | Prijedlog se prihvaća. |
| 26. | U točki 6.27 tehničkih odrednica Naručitelj traži centralno zaključavanje poklopaca prtljažnika. S obzirom da za autobus ove namjene nema prtljažnog prostora a samim time i poklopaca prtljažnog prostora molimo naručitelja da izbaci ovaj zahtjev i prihvati izvedbu autobusa bez centralnog zaključavanja poklopaca prtljažnika. | Prijedlog se prihvaća. |
| 27. | U točki 7. tehničkih odrednica Naručitelj traži ugradnju sustava video nadzora sa kamerama i pripadajućim snimačem. S obzirom na izvedbu autobusa bez krova molimo Naručitelja da izbaci ovaj zahtjev jer nema pogodnog mjesta za ugradnju video kamera za nadzor putničkog prostora i da prihvati izvedbu sa kamerom za vožnju unatrag i bez nadzora putničkog prostora. | Prijedlog se djelomično prihvaća. Autobus nije bez krova. |