|  | REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB URED ZA JAVNU NABAVU U Zagrebu, 08.prosinca 2017. |
| --- | --- |
| Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, a nastavno na Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave Građevinski strojevi i oprema, evidencijski broj: 2017-506 objavljuje |
| Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi |
| R.br. | Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata | Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima |
| 1. | u grupi 1: -debljina plašta valjice sa minimalno 12 mm na minimalno 9 mm -radna težina sa najmanje 1600 kg do najviše 1700 kn na najmanje 1450 kg do najviše 1700 kg -srednje st. lin. opterećenje najmanje 8 kg/cm na najmanje 7 kg/cm -kut oscilacije sa najmanje 8º na najmanje 5º -centrifugalna sila na prednjoj bandaži sa najmanje 19kN na najmanje 15 kN -centrifugalna sila na stražnjoj bandaži sa najmanje 19kM na najmanje 15kN -visina sa ROPS zaštitom sa najviše 2300 mm na najviše 2370 mm u grupi 2: -zapremnina motora najmanje 7 litara na raspon najmanje od 6 do 7 litara -snaga motora sa najmanje 185 kW na raspon najmanje od 160 do 185 kW -težinu stroja sa najmanje 19000 kg na najmanje 18000 kg u grupi 3: -radna težina sa najmanje 3600 kg do najviše 3800 kg na najmanje 3600 kg do najviše 4500 kg -nosivost krana sa najmanje 1200 kg do najviše 1300 kg na najmanje 1200 kg do najviše 1500 kg -nosivost krana do točke poniranja sa najmanje 2400 kg do najviše 2500 kg na najmanje 2400 kg do najviše 3000 kg u grupi 7: -za rezalicu za beton i asfalt tip 3 najveća dubina rezanja sa do najmanje 170 mm na do najmanje 160 mm u grupi 8: -za vibro ploču tip 1 molimo promjenu radne snage motora sa minimalno 4,1 kW na minimalno 4,0 kW -brzinu sa minimalno 25m/min na minimalno 20 m/min -za vibroploču tip 2 molimo promjenu težine sa najviše 60 kg na najviše 62 kg za vibroploču tip 3 molimo promjenu sile nabijanja sa najmanje 12 kN na najmanje 11 kN Za sve navedene tehnički opravdane zahtjeve molimo korekciju kako bi ste omogućili transparentnije i tehnički kvalitetnije nadmetanje za sve sudionike u postupku javne nabave. | Naručitelj je odredio debljinu plašta valjice od najmanje 12 mm zbog problema kod valjanja uz razne rubove (rubnjake uz prometnicu), te prelaska na nogostupe što izaziva česte udarce valjice i deformaciju iste, a debljina direktno utječe na otpornost na udarce, samim time i na oštećenje, te popravke. Većina proizvođača zadovoljava ovaj kriterij. Valjak je stroj koji u radu valja odnosno sabija podlogu i statički, stoga je važna i vlastita težina stroja. Naručitelj je odredio najmanju težinu od 1600 kg, a navedeni kriterij udovoljava većini proizvođača ovih strojeva. Tražene izmjene tehnološki umanjuju proces ugradnje odnosno valjanja asfalta te se sa tim ne možemo složiti jer je predloženi kriterij odgovara valjku manje klase, a time naravno i manjih tehničkih mogućnosti Prihvaća se prijedlog ponuditelja na najmanje 7 kg/cm Prihvaća se prijedlog ponuditelja na najmanje 5° Prihvaća se prijedlog na najmanje 15 kN Prihvaća se prijedlog na najmanje 15 kN Prihvaća se prijedlog te mijenja na najviše 2410 mm Ne prihvaća se prijedlog. Iz navedenih podataka je vidljivo da ponuditelj nudi stroj manje klase od tražene. Naručitelj je odredio minimalne karakteristike koje stroj mora udovoljavati, što znači da je odredio minimalnu klasu stroja, te da ista može biti samo veća. Zapremina motora je direktno vezana na snagu istog, a smanjenje snage za 25 kW predstavlja preveliko odstupanje od minimalno propisane a u odnosu na namjenu i vrstu radova koje će stroj obavljati. Samim time i težina mora biti minimalno 19.000 kg. Naručitelj je odredio težinu stroja sukladno svojim potrebama. Naime raspolažemo sa prikolicama za prijevoz radnih strojeva čija nosivost ne dozvoljava težinu veću od 3800 kg, obzirom da se uz stroj prevozi i dodatna oprema te razni alati. Teži stroj bi za naručitelja kod prijevoza na gradilišta značio dodatne troškove prijevoza (teži strojevi od traženih traže veću nosivost prikolica). Prihvaća se prijedlog na najmanje 1200 kg do najviše 1500 kg. Prihvaća se prijedlog na najmanje 2400 kg do najviše 3000 kg. Prihvaća se prijedlog na dubinu rezanja do najmanje 160mm. Prihvaća se prijedlog. Prihvaća se prijedlog. Prihvaća se prijedlog. Prihvaća se prijedlog na najmanje 11 kN. |
| 2. | Za predmet nabave: miniutovarivač Dokument: troškovnik 1 Grupa 3. Miniutovarivač U troškovniku za grupu 3 – miniutovarivač, dajemo prijedlog izmjene navedenih tehničkih karakteristika, kako bi i mi mogli ponuditi miniutovarivač proizvođača BOBCAT: Proizvođač i tip nuđenog stroja: Nosivost krana do točke poniranja Zapremina motora: Grijanje sjedala operatera: Princip dizanja Prijedlog izmjene: najmanje 2400 kg do najviše 2550 kg najmanje 2,3 lit Izbaciti vertikalno dizanje po principu viličara Objašnjenje: Nosivost stroja BOBCAT koji bi ponudili veća je od maksimalno tražene, pri čemu je veća nosivost prednost u odnosu na manju, te ju je nepotrebno ograničavati u maksimalnoj vrijednosti. Zapremina motora ovisi o proizvođaču motora, različiti proizvođači imaju motore različitih zapremina, pri čemu zapremina motora ne utječe na učinkovitost stroja. Smanjenjem zapremine motora omogućit ćete nam nuđenje miniutovarivača BOBCAT. Grijanje sjedala operatera ne ugrađuje se kod većine proizvođača miniutovarivača, dok svaki miniutovarivač ima grijanje kabine. Izbacivanjem te tehničke karakteristike omogućit ćete nam nuđenje miniutovarivača BOBCAT. Većina proizvođača miniutovarivača proizvodi dva tipa strojeva: -miniutovarivače s dizanjem s radijusom, gdje se priključak na stroju (košara ili čekić) kod dizanja približava kabini stroja, što je nepovoljno kod rada s priključicma na visini -miniutovarivače s vertikalnim dizanjem po principu viličara, gdje se priključak na stroju (košara ili čekić) vertikalno diže prema gore, omogućavajući rukovatelju sigurniji rad čekićem ili utovar košarom na većim visinama. Predlažemo dodatno opisati tip stroja koji tražite dodavanjem tehničke karakteristike vertikalno dizanje po principu viličara. Nadamo se da ćete uvažiti naše sugestije, kako bi Vam i mi mogli ponuditi kvalitetan miniutovarivač. | Prihvaća se na najmanje 2400kg do najviše 2550 kg. Prihvaća se najmanje 2,3 lit Ne prihvaća se izbacivanje grijanje sjedala, strojevi rade u svim vremenskim uvjetima, naročito u zimskoj službi na vrlo niskim temperaturama, te je naručitelj u obvezi prema radnicima poduzeti sve mjere za zaštitu na radu kao i zaštitu zdravlja radnika. Spomenuti proizvođač Bobcat također u svojoj ponudi ima opciju grijanja sjedala što je provjereno prilikom istraživanja tržišta Prihvaća se prijedlog vertikalnog dizanja po principu viličara |
| 3. | Izmjene po grupama: Grupa 1, ver-0 VALJAK VIBRACIJSKI ZA ASFALT Kapacitet rezervoara goriva: Molimo da se stavka preinači u Kapacitet rezervoara goriva najmanje 25 l. Obrazloženje: Zapremina rezervoara ne predstavlja bitnu stavku specifikacije jer ne veća zapremina ne pretpostavlja i duži rad. Stroj sa manjom potrošnjom goriva i manjim rezervoarom može raditi jednaki period kao i stroj sa većim rezervoarom ali i većom potrošnjom. Promjer valjice: Molimo da se stavka preinači u Promjer valjice najmanje 577 mm. Obrazloženje: Razlika od 3 mm ne predstavlja bitnu izmjenu specifikacije. 3 mm predstavljaju promjenu od 0,5% u odnosu na traženu stavku. Srednje st. lin. opterećenje: Molimo da se stavka preinači u Srednje st.lin. opterećenje najmanje 7,9 kg/cm Obrazloženje: Razlika od 0,1kg/cm ne predstavlja bitnu izmjenu tehničke specifikacije . Kut oscilacije: Molimo da se stavka preinači u Kut oscilacije najmanje 5° Obrazloženje: Smatramo da se umanjenjem kuta ne odričete performansi stroja s obzirom da različiti proizvođači za istu namjenu stroja određuju drugačije parametre. Visina sa ROPS zaštitom: Molimo da se stavka preinači u Visina sa ROPS zaštitom najviše 2405 mm Obrazloženje: S obzirom da nudimo stroj koji ima mogućnost preklopa ROPS zaštite smatramo da promjena visine ne predstavlja bitno odstupanje od tražene stavke. Podesivo sjedalo operatera: i Grijanje sjedala: Molimo da se navedene stavke izbace. Obrazloženje: Smatramo da s obzirom da primarnu namjenu stroja, predmetne stavke su nepotrebne i predstavljaju dodatni servisni rizik ( vibracije, vlaga, i sam način rada operatera ) Grupa 2, ver-0 UTOVARIVAČ NA KOTAČIMA Transmisija: Molimo da se stavka preinači u Transmisija minimalno 4/4 ili minimalno 4/3. Obrazloženje: Komatsu kao jedan od svjetski vodećih proizvođača nudi transmisiju sa 4 brzine naprijed i 4 brzine natrag što čini prihvaćanje ove izmjene transparentnim pristupom i otvaranjem mogućnosti drugim dobavljačima a naručitelju veći izbor bez kompromisa na učinak ili trošak koštanja stroja. Prednja osovina: Molimo da se preinači u Prednja osovina fiksna ili poluplivajuća. Obrazloženje: Prednjom poluplivajućom osovinom direktno utječete na vozne sposobnosti stroja na neravnom terenu dok na ravnim podlogama nema bitne prednosti u odnosu fiksna ili poluplivajuća. Smatramo da ovom izmjenom ne gubite, naprotiv, dobivate na karakteristikama stroja. Grupa 8, ver-0 VIBROPLOČA tip 1. Dimenzije stroja DxVxŠ Molimo da se preinače u Dimenzije stroja DxVxŠ maks 1032*529*860 Obrazloženje: Navedena promjena ne predstavlja bitni odmak od tražene specifikacije s obzirom na tip i namjenu stroja. Radna snaga motora Molimo da se preinači u Radna snaga motora min 3,7 kW Obrazloženje: Navedena promjena ne predstavlja bitni odmak od tražene specifikacije s obzirom na tip i namjenu stroja. Dimenzije ploče ŠxD Molimo da se preinači u Dimenzije ploče ŠxD min 500*346 mm Obrazloženje: Navedena promjena ne predstavlja bitni odmak od tražene specifikacije s obzirom na tip i namjenu stroja. Jednak učinak uz lakšu upravljivost. VIBROPLOČA tip 2. Snaga motora: Molimo da se preinači u Snaga motora najmanje 2,2kW Obrazloženje: Navedena promjena ne predstavlja bitni odmak od tražene specifikacije s obzirom na tip i namjenu stroja. Dimenzije udarne ploče: Molimo da se preinači u Dimenzije udarne ploče najmanje širina 320 x dužina 341 Obrazloženje: Navedena promjena ne predstavlja bitni odmak od tražene specifikacije s obzirom na tip i namjenu stroja.Jednak učinak uz lakšu upravljivost. VIBRONABIJAČ tip 4 Sila nabijanja: Molimo da se preinači u Sila nabijanja najmanje 13 kN Obrazloženje: Navedena promjena ne predstavlja bitni odmak od tražene specifikacije s obzirom na tip i namjenu stroja. | Prihvaća se prijedlog na najmanje 25 l Prihvaća se prijedlog na najmanje 577 mm Prihvaća se u skladu sa ostalim prijedlozima na najmanje 7 kg/cm Prihvaća se u skladu sa ostalim prijedlozima na najmanje 5° Prihvaća se u skladu sa ostalim prijedlozima na najviše 2410 mm Ne prihvaća se. Podesivo sjedalo operatera je nužno iz razloga što na istom stroju radi više strojara (i preko desetak) te nisu svi iste građe, a podesivo sjedalo utječe na ugodniji rad operatera u uvjetima dugotrajnog rada. Ne prihvaća se izbacivanje grijanje sjedala, strojevi rade u svim vremenskim uvjetima, naročito početak zime i rano proljeće kada su još niske temperature, te je naručitelj u obvezi prema radnicima poduzeti sve mjere za zaštitu na radu kao i zaštitu zdravlja radnika. Dodatni servisni rizik je rizik koji naručitelj preuzima u svrhu zaštite zdravlja svojih radnika. Prihvaća se prijedlog u minimalno 4/3 Prihvaća se prednja osovina fiksna ili poluplivajuća. Naručitelj je izmijenio dimenzije na max 1200x1000x530 mm. Naručitelj ne pristaje na daljnje povećanje dimenzija stroja iz razloga lakše manipulacije, upravljanja, utovara, istovara. Naručitelj je izmijenio karakteristiku na min 4,0 i ne pristaje na daljnje smanjenje snage stroja iz razloga što se daljnjim smanjenjem snage motora uz sadašnji stupanj upotrebe i korištenja strojeva dovodi u pitanje njihova trajnost i pouzdanost u otežanim uvjetima korištenja u kakvima strojevi svakodnevno rade. S manjom snagom motora isti bi se više naprezao i zasigurno ne bi imao isti stupanj trajnosti kao motor sa većom snagom. Naručitelj ne pristaje na traženi prijedlog i traži ploču dimenzija min 500x590 mm. Naime sa većom pločom može se u kraćem vremenu urediti veća površina. Prihvaća se prijedlog. Prihvaća se prijedlog u najmanje 13 kN |
| 4. | Vezano uz tehničke podatke iz specifikacije tehničkih uvjeta za nabavu građevinskih strojeva i opreme, nakon temeljite analize obrasca sa zadanim tehničkim uvjetima strojeva s opremom, zbog zaštite našeg prava na sudjelovanje i jednakovrijednosti proizvoda, podnosimo ovu zamolbu za izmjenom ili dopunom tehničkih uvjeta kako je niže naznačeno, a u cilju da vam se omogući odabir stroja od strane više potencijalnih ponuđača. Predloženim izmjenama osigurava se mogućnost nuđenja predmeta nabave od strane više potencijalnih isporučitelja što korisniku daje veću mogućnost izbora i optimizaciju troškova, te nadasve transparentnost Javnog nadmetanja. Naša zamolba za izmjenu se odnosi na izmjene sljedećih stavaka tehničkih uvjeta: Grupa 1. Valjak za asfalt do 2t Objašnjenje: U tehničkoj specifikaciji je s vaše strane navedeno radna težina najmanje 1.600 kg do najviše 1.700 kg. Iako je grupa proizvoda označena s Valjak za asfalt do 2t. Prijedlog navoda: Radna težina najmanje 1.600 kg do najviše 2.000 kg Objašnjenje: U tehničkoj specifikaciji je s vaše strane navedeno Centrifugalna sila na prednjoj bandaži: najmanje 19 kN. Centrifugalna sila na prednjoj bandaži umanjena za 1 kN ne smanjuje učinkovitost valjka te vam time omogućuje veći broj ponuditelja. Prijedlog navoda: Centrifugalna sila na prednjoj bandaži: najmanje 18 kN Objašnjenje: U tehničkoj specifikaciji je s vaše strane navedeno Centrifugalna sila na stražnjoj bandaži: najmanje 19 kN. Centrifugalna sila na stražnjoj bandaži umanjena za 1 kN ne smanjuje učinkovitost valjka te vam time omogućuje veći broj ponuditelja. Prijedlog navoda: Centrifugalna sila na stražnjoj bandaži: najmanje 18 kN Objašnjenje: U tehničkoj specifikaciji je s vaše strane navedeno Visina s ROPS zaštitom: najviše 2300 mm. Visina s ROPS zaštitom višom za 20 mm ne utječe bitno na karakteristike stroja te vam time omogućuje veći broj ponuditelja. Prijedlog navoda: Visina s ROPS zaštitom: najviše 2320 mm Grupa 2. Utovarivač na kotačima Objašnjenje: U tehničkoj specifikaciji je s vaše strane navedeno Kontrola upravljanja: joystick ručica bez volana te na taj vaš zahtjev prema našim saznanjima može udovoljiti vrlo ograničeni broj ponuditelja, jedan ili dva ponuditelja. Ukoliko bi u tehničkoj specifikaciji bilo dozvoljeno da kontrola upravljanja bude joystick ručica bez volana ili s volanom, time bi omogućili veći broj ponuditelja Prijedlog navoda: Kontrola upravljanja: joystick ručica bez volana ili s volanom Nadamo se da ćete u skladu sa gore navedenim primjedbama pristupiti izmjeni tehničkih uvjeta navedenih radnih strojeva kako bi smo vam mogli napraviti odgovarajuću ponudu na vrijeme, a vi dobili dodatnu mogućnost odabira stroja renomiranog proizvođača koji na tržištu RH zauzima više od 40% tržišnog udjela. | Ne prihvaća se – Težine valjaka su dimenzionirane u skladu sa radnim potrebama naručitelja i mogućnostima prijevoza sa postojećim cestarskim prikolicama. Teži strojevi od traženih traže veću nosivost prikolica. Također i dizanje sa postojećim kamionskim HIAB dizalicama je upitno. Prihvaća se prijedlog ali sukladno ostalim upitima na najmanje 15 kN. Prihvaća se prijedlog ali sukladno ostalim upitima na najmanje 15 kN. Prihvaća se ali u skladu sa ostalim prijedlozima na najviše 2410 mm Ne prihvaća se prijedlog. Napredak tehnologije u vodećim svjetskim proizvođačima strojeva omogućio je trend upravljanja strojevima bez upotrebe volana što danas predstavlja standard, te jednostavniji i učinkovitiji rad operateru. Postojeći strojevi koje naručitelj ima u strojnom parku se upravljaju preko joystick ručice bez volana. |
| 5. | U Grupi 4 GLODALICA ZA ASFALT, u Troškovniku tražite da stroj bude opremljen motorom sa Emisijskim standardom EU Stage 3b / US Tier 4i. Pošto su na tržištu dostupni dizel motori sa višim (boljim) emisijskim standardom molim za sljedeće izmjene: Naziv stavke Emisijski standard: Predložena izmjena Najmanje EU Stage 3b / US Tier 4i U Grupi 8 VIBRO PLOČE I NABIJAČI specificirali ste zahtjeve za tri vibro ploče i jedan vibro nabijač. U Hrvatskoj postoji samo jedan dobavljač koji u potpunosti može zadovoljite tražene tehničke karakteristike. Zbog toga smatramo da je povrijeđeno načelo jednakog tretmana i zabrane diskriminacije, jer se pogoduje jednom ponuđaču. Nejasno je zašto kod Vibroploče tip 1 inzistirate na dimenzijama stroja. Naime, veličina vibro ploče definira se njenom radnom širinom i težinom. Stoga predlažemo da se tražena karakteristika “Dimenzije stroja DxVxŠ“ u potpunosti izbriše iz tehničke specifikacije. Također je nejasno zašto samo kod Vibroploče tip 1 inzistirate na podatku “Razina zvučne snage“, a na ostalim vibropločama i vibronabijaču to ne tražite. Predlažemo da se tražena karakteristika “Razina zvučne snage “ u potpunosti izbriše iz tehničke specifikacije. Ukoliko Naručitelj ne udovolji brisanju karakteristike “Dimenzije stroja DxVxŠ“, podredno molimo za sljedeće izmjene: VIBROPLOČA tip 1. Naziv stavke Masa Dimenzije stroja DxVxŠ Dimenzije ploče ŠxD Predložena izmjena maks. 99 kg maks 1160*550*1000 mm min 490*400 mm Nadalje, kod ovog tipa vibro ploče pod stavkom “Dimenzije stroja DxVxŠ“ tražite dužinu stroja maks 960 mm. Da li je to dužina stroja sa preklopljenom ručkom za upravljanje ili sa ručkom za upravljanje u radnom položaju? Također u istoj stavci tražite visinu stroja maks 500 mm. Da li je to visina stroja sa preklopljenom ručkom za upravljanje ili sa ručkom za upravljanje u radnom položaju? VIBROPLOČA tip 2. Naziv stavke Dimenzije udarne ploče Težina Predložena izmjena najmanje širina 320 x dužina 365 mm najviše 68 kg Ukoliko javni Naručitelj ne udovolji traženim izmjenama, i na taj način ne omogući jednak tretman svim ponuditeljima, biti ćemo primorani poslati prigovor/žalbu Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave. | Prihvaća se prijedlog na najmanje EU Stage 3b / US Tier 4i Naručitelj je izmijenio dimenzije stroja na max 1200x1000x530 mm. Naručitelj ne pristaje na traženi prijedlog brisanja dimenzije stroja iz razloga što eventualno nuđenje većeg stroja otežava manipulaciju, upravljanje istim, utovar, istovar i slično. Prihvaća se prijedlog. Prihvaća se izmjena na max 100 kg. Izmijenjeno na max 1200x1000x530 mm mm Dimenzije ploče su šxd min 500x590 mm Dužina stroja od max. 1200 mm je sa otklopljenom ručkom za upravljanje. Visina stroja max. 1000 mm je sa otklopljenom ručkom za upravljanje. Prihvaća se izmjena. |
| 6. | Ovim putem Vas molimo za objašnjenje i analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i na koji ste način došli do traženih tehničkih karakteristika. Naime u grupama 1 i 8 tehnički opis traženih strojeva favorizira jednog dobavljača i time direktno narušava tržišno natjecanje i mogućnost nuđenja iste opreme drugih proizvođača. Grupa 1 –Valjak za asfalt do 2T Tehnički opis odgovara isključivo jednom dobavljaču (Hamm HD 10 C VV) . Ostali renomirani proizvođači koji imaju ovlaštene zastupnike u Hrvatskoj i koji mogu osigurati tražena jamstva su dovedeni u neravnopravan položaj. *Traženo: Visina sa ROPS zaštitom: najviše 2300 mm Ostali proizvođači imaju slijedeću visinu : BOMAG BW 100 ADM-5 - 2304 mm Caterpillar CB 14B - 2545 mm Ammann ARX 20 - 2400 mm Dynapac CC 1000 - 2400 mm Molimo promjenu : Visina sa ROPS zaštitom najviše 2305 mm Navedena tražena promjena ne utječu značajno na radne karakteristike u odnosu na traženo te će omogućiti natjecanje više ponuditelja. (povećanje od 0,2 % visine ) *Traženo: Centrifugalna sila na prednjoj bandaži: najmanje 19 kN Centrifugalna sila na zadnjoj bandaži najmanje 19 kN Jedino preferirani proizvođač HAMM HD 10 C VV ima u dokumentaciji izraženu centrifugalnu silu 16/25 kN dok ostali proizvođači imaju slijedeće karakteristike: BOMAG BW 100 ADM-5 - 8/17 kN Caterpillar CB 14B - 15 kN Ammann ARX 20 - 12/15 kN Dynapac CC 1000 - 17 kN Centrifugalna sila,amplituda i frekvencija su strojno tehničke osnovne veličine koje upravljaju prijenosom energije sabijanja. Učinkovita sila vibriranja se prije svega aktivira pomoću amplitude vibriranja,kod čega se iste ne određuju pomoću centrifugalne sile. Molim Vas objašnjenje zašto je važna centrifugalna sila a nisu važne za Vas amplituda i frekvencija. Molimo promjenu: Centrifugalna sila na prednjoj bandaži: najmanje 15 kN Centrifugalna sila na zadnjoj bandaži: najmanje 15 kN Ujedno Vas molimo obrazloženje koji je razlog da na odluku o izboru ekonomski najpovoljnije ponude samo kod grupe 1 je dodana stavka centrifugalne sile dok kod ostalih grupa i puno kompleksnijih strojeva nema niti jednog dodatnog uvjeta tehničkih karakteristika.( npr. potrošnja,tip motora po pitanju ekoloških normi-ne tražite zadnju generaciju Stage IV/Tier 4 Final već za svaku grupu drugačije,radni učinak….) Zbog veće autonomije u radu i kvalitetnijih karakteristika motora po pitanju ekoloških normi molimo Vas da dodate u kriterije ENP dodate slijedeće (uz umanjenje utjecaja cijene na 80 bodova) Ekološka norma 5 bodova Kapacitet rezervoara vode 5 bodova Grupa 8 Vibro ploče i nabijači U navedenoj grupi tehnički opis odgovara jednom dobavljaču (osim stavke vibronabijač tip 4). Uvidom u proizvodni program renomiranih proizvođača takve opreme Wacker Neuson, Bomag,Weber,Ammann ,Dynapac vidi se da u minimalno jednoj stavci se razlikuju od traženih karakteristika te ne zadovoljavaju traženo. Svi navedeni proizvođači imaju ovlaštene zastupnike u Hrvatskoj te kao takvi osiguravaju kompletnu uslugu u jamstvu, dobavi rezervnih dijelova i servisu. Kako bi navedeni proizvođači mogli ravnopravno sudjelovati u nadmetanju molimo Vas da izmijenite slijedeće stavke: Vibro ploča tip 1 *Traženo: Dimenzije stroja DxVxŠ .max. 960x500x100 Stroj takvih dimenzija (širina 1000 mm ne postoji) Molimo promjenu: Dimenzije stroja DxŠxV max.1120 x 500x1000 mm *Traženo: radna snaga motora min 4,1 kW Molimo promjenu: radna snaga motora min 3,6 kW *Traženo: Dimenzije ploče ŠxD min 490 x 590 mm Molimo promjenu: Dimenzija ploče Šx D min 450 x 550 mm *Traženo: radna ploča izrađena od lijevanog željeza Molim promjenu: radna ploča izrađena od lijevanog željeza ili čelika (lijevani čelik je manje izložen naprezanjima) Sve navedena tražena promjena ne utječu značajno na radne karakteristike u odnosu na traženo te će omogučiti natjecanje više ponuditelja. Vibroploča tip 2. *Traženo : Težina: najviše 60 kg Molimo promjenu. Težina: najviše 65 kg Navedena tražena promjena ne utječe značajno na radne karakteristike u odnosu na traženo te će omogućiti natjecanje više ponuditelja. Vibro ploča tip 3. *Traženo: rezervoar za vodu : najmanje 10 litara Molimo promjenu: rezervoar za vodu : najmanje 7 litara *Traženo: Širina udarne ploče : od najmanje 450 mm do najviše 500 mm Molimo promjenu: Širina udarne ploče : od najmanje 400 mm do najviše 500 mm Navedena tražena promjena ne utječu značajno na radne karakteristike u odnosu na traženo te će omogućiti natjecanje više ponuditelja . Tehničke specifikacije naručitelja za gore navedene grupe nisu napravljene na način da se omogućava ravnopravno nadmetanje više zainteresiranih ponuditelja, te Vas sukladno pozitivnim propisima ZOJN prema gore navedenim točkama molimo izmjenu traženih tehničkih karakteristika na predloženi način. Navedenom izmjenom omogućiti ćete sudjelovanje više od jednog ponuđača na predmetnom nadmetanju te samim time u konačnici dobiti tržišnu utakmicu i bolje ponuđene cijene što je i cilj postupaka javne nabave. | Prihvaća se ali u skladu sa ostalim prijedlozima na najviše 2410 mm. Prihvaća se prijedlog ali sukladno ostalim upitima na najmanje 15 kN. Prihvaća se prijedlog ali sukladno ostalim upitima na najmanje 15 kN. Ne prihvaća se. Dimenzije stroja su izmijenjene na dxvxš: max 1200x1000x530 mm mm Naručitelj je izmijenio karakteristiku na min 4,0 i ne pristaje na daljnje smanjenje snage stroja iz razloga što se daljnjim smanjenjem snage motora uz sadašnji stupanj upotrebe i korištenja strojeva dovodi u pitanje njihova trajnost i pouzdanost u otežanim uvjetima korištenja u kakvima strojevi svakodnevno rade. S manjom snagom motora isti bi se više naprezao i zasigurno ne bi imao isti stupanj trajnosti kao motor sa većom snagom Dimenzija ploča su min. širina 500 mm i dužina min. 590 mm. Prihvaća se prijedlog. Prihvaća se izmjena. Prihvaća se na najmanje 7 litara. Prihvaća se na najmanje 400 mm do najviše 500mm. |